## Slide 1: РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
IAS Engineering & Consulting
Александр Адоевский
Генеральный директор
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНВЕСТУГОЛЬ-2025»

## Slide 2: ИЭС ИНЖИНИРИНГ И КОНСАЛТИНГ
1996
2022
2004
2024
ООО ИЭС – Независимая компания с российским собственником
Основание подразделения международной инжиниринговой группы ILF в России
Первый проект в России
20 лет развития и опыта
реализованных проектов
320+
штатных инженеров
90+
привлекаемых экспертов
250+
Наличие специализированного технологического ПО
Тюмень
лицензия на проектирование и изыскания
СРО
Москва
ОФИСЫ
Аккредитованы как технический консультант во всех крупных банках РФ
Выполняем проекты за пределами РФ в дружественных юрисдикциях
Рамочные договора с крупными нефтегазовыми и химическими компаниями

## Slide 3: СЕРВИСЫ ИЭС
Оценка
Выбор
Определение
Реализация
Эксплуатация
Закрытие
Маркетинговое исследование
Мастер планирование
Развитие Актива
Предварительное ТЭО
Консультирование по комплексной экспертизе сделки
Структурирование проекта
Оценка рисков
  Базовое проектирование, FEED
  Проектная Документация
  ОВОС
  МТО
  Документация для инвестиционного решения
  Управление проектом, РМС
  Экспертиза проектных решений
  Рабочее проектирование
  Организация снабжения
  Инженер Банка
  Управление проектом, РМС
ТЭО
  Концептуальное проектирование
ОВОС
Исследования по оптимизации
  Стратегия реализации
  Управление рисками
Управление проектом, РМС
Комплексная экспертиза
Планирование вывода из эксплуатации
Подготовка операторов
Комплексная экспертиза
Исследования по оптимизации
Планирование изменений
Оценка целостности
Консультирование по эксплуатации и техническому обслуживанию
Обустройство м/р нефти и газа
Газопереработка и газохимия
Сжиженный природный газ (СПГ)
Нефтепереработка и нефтехимия
Химические производства и минеральные удобрения
Улавливание, использование и захоронение углерода (CCS/CCUS)
Производство и использование водорода
Очистка сточных вод, водоподготовка
Возобновляемая энергетика
Порты и терминалы
Добыча твердых полезных ископаемых

## Slide 4: Сегодня наблюдается системный кризис в угольной промышленности России
Добыча угля в РФ в 2024
427 млн т
-0,6% к 2023
Каменный уголь
328 млн т
-2,7%
Антрацит
21,8 млн т
-13,6%
Коксующийся уголь
110 млн т
+3,7%
Бурый уголь
98,6 млн т
+7,2%
Прочий каменный уголь
197 млн т
-4,7%
электростанции и ТЭЦ
165 млн т
промышленность
55 млн т
коммунально-бытовой сектор
11 млн т
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2 | Кв. 3 | Кв. 4
Продажи | 197 | 165 | 55 | 11
Chart: 
| Кв. 1 | Кв. 2
Продажи | 197 | 231
Экспорт угля из РФ
196,2 млн т
-8%
Ключевые импортеры: Китай, Индия, Турция, Южная Корея
54%
46%
Потребление угля в РФ
231 млн т

## Slide 5: КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ КРИЗИСА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ
Резкое падение экспорта: полный отказ Европы (-50 млн т/г)
Логистический коллапс: ограниченная пропускная способность Восточного полигона и морских портов Дальнего Востока
Рост ж/д тарифа до 50-70% от конечной стоимости угля
Снижение внутреннего спроса: энергопереход – постепенное замещение угля газом и ВИЭ в генерации электроэнергии
Стагнация промышленного производства из-за санкций
Двукратное падение цены на уголь на ключевых азиатских рынках
Высокие рублевые издержки российских компаний
Укрепление рубля, как следствие – снижение рублевой выручки
Сложности с трансграничными платежами
КОМПЛЕКС МЕР
Инфраструктурные масштабное и ускоренное расширение пропускной способности БАМа и Транссиба, строительство новых угольных терминалов на Дальнем Востоке и в Арктике
Рыночные активная диверсификация экспорта в страны Азии (Индия, Вьетнам, страны Африки) и Латинской Америки
Технологические стимулирование глубокой переработки угля внутри страны для производства продуктов с высокой добавленной стоимостью

## Slide 6: Углехимия сегодня
60% Уголь в метанол и метанол в олефины
25% Аммиак и карбамид
8,5 млрд т в год
Энергетика
60%
Металлургия
20%
Промышленность и коммунально-бытовой сектор
19%
Химическая переработка
~1,2-1,4%
ЮАР, Индия, США, Япония, ЕС
5%
лидер углехимической промышленности
95%
КИТАЙ
Мировое потребление угля
10% Coal-to-Olefins (CTO) / Coal-to-Propylene (CTP)
5% Coal-to-Synthetic Natural Gas (SNG) и Coal-to-Liquids (CTL)

## Slide 7: Вариант 2: Карбамид – 1,69 млн тонн в год
Ростовская область
Кемеровская область
Синтез карбамида
Дистилляция и выпарка
Гидролиз, десорбция и абсорбция
Гранулирование
Приготовление ВУС
Газификация ВУС
Синтез аммиака
Конверсия СО и удаление СО2 / кислых газов
Метанирование
ВРУ
Уголь
1 210 тыс. т/год
Удаление золы и шлака
Карбамид
1 690 тыс. т/год
Воздух
Вода
Азот
Кислород
Водоугольная смесь
Сточные воды на очистку
Стоки
Зола и шлак
Синтез-газ
Кислые газы на установку Клауса
СО2
Сдувки аммиака
Стоимость владения с учётом 10 лет эксплуатации
(недисконтированная)
435 797 млн руб.
Выручка
66 562 млн руб./год
NPV (DFCFF)
13 305 млн руб.
IRR (в соответствии с DFCFF)
13,84%
PI (в соответствии с DFCFF)
0,92
Стоимость владения с учётом 10 лет эксплуатации
(недисконтированная)
390 310 млн руб.
Выручка
71 043 млн руб./год
NPV (DFCFF)
25 717 млн руб.
IRR (в соответствии с DFCFF)
17,51%
PI (в соответствии с DFCFF)
1,19
Аммиак жидкий
1 000 тыс. т/год

## Slide 8: Вариант 3: Метанол – 1,0 млн тонн в год
Ростовская область
Кемеровская область
Приготовление ВУС
Газификация ВУС
Очистка метанола
Конверсия СО и удаление СО2 / кислых газов
Синтез метанола
ВРУ
Уголь
1 390 тыс. т/год
Удаление золы и шлака
Метанол
1 000 тыс. т/год
Воздух
Вода
Кислород
Водоугольная смесь
Сточные воды на очистку
Зола и шлак
Синтез-газ
Кислые газы на установку Клауса
Стоимость владения с учётом 10 лет эксплуатации
(недисконтированная)
296 339 млн руб.
Выручка
32 053 млн руб./год
NPV (DFCFF)
47 524 млн руб.
IRR (в соответствии с DFCFF)
8,30%
PI (в соответствии с DFCFF)
0,55
Стоимость владения с учётом 10 лет эксплуатации
(недисконтированная)
239 590 млн руб.
Выручка
34 286 млн руб./год
NPV (DFCFF)
17 116 млн руб.
IRR (в соответствии с DFCFF)
12,41%
PI (в соответствии с DFCFF)
0,81

## Slide 9: ДОСТУПНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ И КРИТИЧЕСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ГАЗОХИМИИ
ДОСТУПНОСТЬ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РФ И КИТАЕ
АСУ
Компрессоры
Печи SMR
Реакторы
Катализаторы
Турбины
Теплообменники
Криогенное оборудование
МЕТАНОЛ
ОГРАНИЧЕНИЕ В ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ
Компетенции РФ и Китая:
0,5–1 млн т/г
по реализованным проектам
до 1,8 млн т/г
по перспективным проектам
АММИАК
Компетенции РФ и Китая:
0,5–0,8 млн т/г
по реализованным проектам
до 1,2 млн т/г
по перспективным проектам
КАРБАМИД
Компетенции РФ и Китая:
0,9–1,3 млн т/г
по реализованным проектам
до 1,7 млн т/г
по перспективным проектам
В Китае есть EPC компании, способные реализовать проект метанола, аммиака и карбамида «под ключ».
В России есть ряд компаний, способных выполнить технологическую часть проекта метанола, аммиака и карбамида на базе EP.

## Slide 10: Вариант 4: Бензин – 380 тыс. тонн в год
Ростовская область
Кемеровская область
Приготовление ВУС
Газификация ВУС
Синтез бензина
Конверсия СО и удаление СО2 / кислых газов
Синтез метанола / ДМЭ
ВРУ
Уголь
1 390 тыс. т/год
Удаление золы и шлака
Бензин
340 тыс. т/год
Воздух
Вода
Кислород
Водоугольная смесь
Сточные воды на очистку
Зола и шлак
Синтез-газ
Кислые газы на установку Клауса
Стоимость владения с учётом 10 лет эксплуатации
(недисконтированная)
339 045 млн руб.
Выручка
29 195 млн руб./год
NPV (DFCFF)
73 851 млн руб.
IRR (в соответствии с DFCFF)
4,78%
PI (в соответствии с DFCFF)
0,36
Стоимость владения с учётом 10 лет эксплуатации
(недисконтированная)
316 825 млн руб.
Выручка
30 929 млн руб./год
NPV (DFCFF)
54 696 млн руб.
IRR (в соответствии с DFCFF)
6,72%
PI (в соответствии с DFCFF)
0,46
Очистка продуктов

## Slide 11: Вариант 6: Полиолефины – 340 тыс. тонн в год
Ростовская область
Кемеровская область
Приготовление ВУС
Газификация ВУС
Получение олефинов (МТО)
Конверсия СО и удаление СО2 / кислых газов
Синтез метанола
ВРУ
Уголь
1 390 тыс. т/год
Удаление золы и шлака
Полипропилен
170 тыс. т/год
Воздух
Вода
Кислород
Водоугольная смесь
Сточные воды на очистку
Зола и шлак
Синтез-газ
Кислые газы на установку Клауса
Стоимость владения с учётом 10 лет эксплуатации
(недисконтированная)
469 800 млн руб.
Выручка
44 840 млн руб./год
NPV (DFCFF)
100 018 млн руб.
IRR (в соответствии с DFCFF)
6,48%
PI (в соответствии с DFCFF)
0,44
Стоимость владения с учётом 10 лет эксплуатации
(недисконтированная)
395 771 млн руб.
Выручка
47 383 млн руб./год
NPV (DFCFF)
56 893 млн руб.
IRR (в соответствии с DFCFF)
9,65%
PI (в соответствии с DFCFF)
0,63
Полимеризация пропилена
Метанол сырец
Полиэтилен
170 тыс. т/год
Полимеризация этилена
Этилен
Пропилен

## Slide 12: СРАВНЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОЛЕФИНОВ В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 2025 ГОД
Chart: 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2500 | 5100 | 10600 | 15900 | 17600 | 62900 | 83900 | 85800 | 93200 | 93900 | 94300 | 97800 | 109900 | 117800 | 118900 | 119200 | 125400 | 129900 | 129900 | 139300 | 185500 | 190600 | 192800 | 193400 | 220900 | 226400 | 229600 | 247200 | 252100 | 254600 | 263700 | 264100 | 264300 | 264600
Cost, Olefins Basis ($/ton) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.9233 | 264.3246 | 268.3626 | 281.4571 | 336.731 | 414.903 | 418.6383 | 488.2534 | 507.2676 | 614.0993 | 726.918 | 729.1835 | 737.2202 | 758.0994 | 761.6342 | 794.8641 | 859.5909 | 897.8599 | 914.9406 | 928.5165 | 929.0814 | 937.9766 | 958.7227 | 961.9403 | 988.7491 | 1004.7879 | 1004.9904 | 1008.6534 | 1014.9262 | 1015.9063 | 1021.5763 | 1076.1803 | 1353.1982 | 1555.2288 | 1845.8547
Europe | 1004.7879
Japan | 1076.1803
South Korea | 1014.9262
Taiwan | 1004.9904
MTO | 1015.9063
Накопленный объем производства, тыс. т
Прогнозная цена олефинов
Ближний Восток – этановый пиролиз
Северная Америка –
этановый пиролиз
Пиролиз ШФЛУ
Юго-Восточная Азия – пиролиз нафты
Китай – МТО
ЕС – пиролиз нафты
Ближний Восток – пиролиз нафты
Китай – СТО

## Slide 13: ВАРИАНТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИОЛЕФИНОВ
01
02
03
04
Себестоимость
600 $/t
Сырьевая составляющая
10%
Себестоимость
650 $/t
Сырьевая составляющая
12%
Себестоимость
550 $/t
Сырьевая составляющая
20%
Себестоимость
750 $/t
Сырьевая составляющая
15%
Этан содержащий природный газ
Этан
Этилен
Полиэтилен
ГПЗ
Пиролиз
Полимеризация этилена
Пропан
Пропилен
Полипропилен
Дегидрирование пропана
Полимеризация пропилена
Нафта
Полиэтилен
Полипропилен
Этилен
Пропилен
Блок крекинга
ШФЛУ
Полиэтилен
Полипропилен
Этилен
Пропилен
Полимеризация
Полимеризация этилена
Полимеризация пропилена
Полимеризация пропилена
Полимеризация этилена

## Slide 14: ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА С СИНТЕЗОМ МЕТАНОЛА
05
Себестоимость
1000 $/t
Сырьевая составляющая
20%
Газ
Полиэтилен
Полипропилен
Этилен
Пропилен
Синтез метанола
МТО
Метанол
Полимеризация пропилена
Полимеризация этилена
06
Себестоимость
1200 $/t
Сырьевая составляющая
25%
Уголь
Полиэтилен
Полипропилен
Этилен
Пропилен
Синтез метанола
МТО
Метанол
Полимеризация пропилена
Полимеризация этилена

## Slide 15: ИТОГОВЫЕ ВЫВОДЫ
Углехимия – не панацея для угольной промышленности. В наиболее оптимистичном случае, в обозримой перспективе эффективна может быть переработка не более нескольких процентов добываемого в России угля.
Альтернативные идеи по монетизации угля:
Рентабельные кейсы: аммиак, карбамид, КФК в Ростовской области.
Преимущества углехимии – такие проекты слабо подвержены колебаниям волатильной цены на уголь.
Углехимия может быть конкурентна с газохимией в части производства метанола, аммиака, карбамида (МАК) и КФК при наличии определенных условий.
Углехимия не конкурентна с нефтепереработкой и газохимией в части производства жидких топлив и олефинов.
Какие проекты «дойдут» до реализации? По нашей оценке, проекты в локациях, приближенных к угольным бассейнам и логистическим хабам. При таких условиях, себестоимость МАК и КФК из угля может оказаться ниже, чем из природного газа.
Наименее реалистичные кейсы – олефины и бензин. Преимущественно, это связано с низким выходом целевой продукции на тонну сырья при высоких САРЕХ (27% и 24% соответственно)
Интеграция угольной ТЭС и ЦОД
Интеграция угольной ТЭС и майнинговой фермы
Углеродные материалы: нанотрубки, волокна для аэрокосмической промышленности, графит
Адсорбенты: активированные угли для очистки воды / воздуха (Россия импортирует 80% таких продуктов)
Гуминовые удобрения: стимуляторы роста сельхозкультур

## Slide 16
Александр Адоевский
Генеральный директор
КОНФЕРЕНЦИЯ «ИНВЕСТУГОЛЬ-2025»
Alexander.Adoevskiy@ias-engineering.ru
+ 7 903 133 02 64